## Slide 1: Výzkum sorpčních procesů a jejich aplikace v energetice
Martin Skala, Pavel Kůs
21.04.2021

## Slide 2: Obsah
Úvod do problematiky sorpce
  Teorie sorpce
    Sorpce v denním životě
    Mikroměřítko (co se děje na molekulární úrovni, různé sorpční mechanismy a jejich popis)
Aplikace sorpce v průmyslu (sorpce jako nástroj)
    Výroba ultračisté vody, selektivní sorpce – obohacování , čištění odpadní vody (RaO), výroba pitné vody (sorpce As, NH3, NO3-, U, Cr...), sorpce z plynů (snižování emisí, spaliny)
    Příklady sorpčních aparátů
Projekty řešené v CVŘ/ÚJV Řež
  Výzkum a testování ionexových hmot
    Výroba vody pro parovodní cyklus
    Ionexy primárního okruhu JE
  kRaO
    Práce se sorbenty a ionexy v minulosti
    Sorpční modul pro likvidaci…(SevAcc)
    Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
  Sorpce rtuti ze spalin
    Snižování emisí polutantů…
Závěr- Role CVŘ na trhu VaV sorbentů

## Slide 3: Úvod - Sorpce v denním životě

## Slide 4: Úvod - Sorpce v denním životě
Úprava pitné vody
Medicína
Domácnost
Klimatizace a OOP
Domácnost

## Slide 5: Úvod - Sorpce v denním životě
Sorpce z roztoků
záchyt nepříjemně chutnajících látek a látek způsobující zabarvení
Sorpce z roztoků
záchyt látek způsobujících zažívací potíže
imobilizace bakterií
Sorpce z plynů
Sorpce vzdušné vlhkosti
Sorpce látek způsobujících zápach
Sorpce z plynů
Sorpce nebezpečných látek
Sorpce nečistot z pevných látek

## Slide 6: Úvod - Teorie sorpce - Mikroměřítko
Sorpce
Adsorpce
Absorpce
sorbát (sorbovaná látka)
sorbent
imobilizace na povrchu
sorbentu
penetrace do objemu sorbentu

## Slide 7: Úvod - Teorie sorpce - Mikroměřítko
Sorpční mechanismy
Van der Waalsovy síly
Přitahování opačně nabitých nábojů
Vznik chemické vazby
Podle druhu mechanismu se odvíjí síla vazby mezi sorbentem a sorbátem  citlivost na další parametry systému a případná desorpce
- - - - -
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 8: Úvod - Teorie sorpce - Mikroměřítko
Rovnováha vs. Kinetika
Rovnováha – popisuje afinitou sorbátu k sorbentu
Kinetika – popisuje rychlost výměny látek (ustanovování rovnováhy)
Sorpční rovnováha a sorpční kinetika jsou předmětem výzkumu
- - - - -
+
+
+
+
+
+
+
+
- - - - -
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 9: Úvod - Teorie sorpce - Mikroměřítko
Parametry ovlivňující sorpční rovnováhu:
Teplota, pH, tlak (u plynných systému)
Koncentrace solí s systému (iontová síla)
Přítomnost konkurenčních složek (kompetice látek o vazebná místa sorbentu)
Parametry ovlivňující sorpční kinetiku:
Teplota, koncentrace solí s systému (iontová síla) – do jisté míry
Velikost mezifázového rozhraní

## Slide 10: Úvod - Teorie sorpce - Shrnutí
Sorpce se neděje nahodile, ale má svá pravidla a lze ji charakterizovat a kvantifikovat  je možné teoreticky navrhovat sorpční aparáty, porovnávat sorbenty a predikovat sorpční chování nových látek
Sorpce je všudypřítomná - fázová rozhraních pevné a tekuté fáze velikost fázového rozhraní (mezifázová plocha) přímo úměrně ovlivňuje významnost adsorpčního fenoménu v systému
Sorpce je na molekulární úrovni dynamický jev i po dosažení rovnováhy neustále probíhá výměna molekul mezi povrchem a okolím  fenomén adsorpce má tak termodynamický (rovnovážný) a kinetický (rychlostní) rozměr
Sorpce není určena jen párem „sorbent-sorbát“ ale i stavovými veličinami systému a dalšími přítomnými látkami

## Slide 11: Aplikace sorpce v průmyslu - sorbenty
  Ionexová hmota (pryskyřice)
  Práškové aktivní uhlí
  Anorganický komplex
  Peletizované aktivní uhlí
  Granulovaný anorganický sorbent

## Slide 12: Aplikace sorpce v průmyslu – sorpční kolona
~10 ml
~50 l

## Slide 13: Aplikace sorpce v průmyslu – sorpční kolona
https://biotechwater.com/advantages-disadvantages-iron-exchange/
http://dramarnathgiri.blogspot.com/2017/01/ion-exchange-columns.html
Vstup vody
Odplyn
Rozražeč toku
průhledítko
Vstup regenerantu (někdy)
Lože sorbentu
Sběrač
Vypuklé dno
Výstup
Vyztužený rošt s tryskami
Podpěry
Servisní vstup
~3 m3

## Slide 14: Aplikace sorpce v průmyslu - sorpce jako nástroj
  Výroba demineralizované vody – sorpce iontů přítomných ve vodě,
  Změkčování vody – výměna iontů přítomných ve vodě způsobujících tvrdost za jiné ionty s menším vlivem na tvrdost vody,
  Úprava pitné vody (vylepšení barvy, chuti, odstranění zdraví škodlivých látek As, NH3, NO3-, U, Cr..),
  Čištění odpadní vody – sorpce nebezpečných látek z průmyslových odpadních vody, sorpce radionuklidů z kapalných radioaktivních odpadů (kRaO),
  Snižování emisí do ovzduší – sorpční čištění z plynů z ventilace, sorpční čištění spalin apod.

## Slide 15: Historie výzkumu sorbentů v CVŘ/ÚJV Řež
Chart: Sorbenty
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020
ÚJV Řež | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0
CVŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3
Chart: Ionexy
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020
ÚJV Řež | 7 | 12 | 16 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0
CVŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Dlouhá tradice problematiky sorpce a iontové výměny v CVŘ a ÚJV Řež
Přechod kompetence z ÚJV Řež na CVŘ
Velký apel na výzkum selektivních sorbentů v poslední dekádě

## Slide 16: Historie výzkumu sorbentů v CVŘ/ÚJV Řež
Milan Marhol (Scopus 8, ÚJV 53 publikací)
  Měniče iontů v chemii a radiochemii, 433 s., Academia, Praha, 1976
Jan Kysela (Scopus 14, ÚJV 42 publikací)
  Autor moha příruček pro chemické režimy VVER
Pavel Kůs (Scopus 10, ÚJV 2, CVŘ 11 publikací)
Martin Skala (Scopus 5, CVŘ 6 publikací)

## Slide 17: Projekty řešené v CVŘ/ÚJV Řež
Výzkum a testování ionexových hmot – technická podpora (TP) elektráren
    Charakterizace ionexových hmot
    Výroba vody pro parovodní cyklus
    Ionexy primárního okruhu JE
Výzkum a testování sorbentů pro zpracování kRaO – VaV, průmyslová spolupráce
Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny (SevAcc)
Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Sorpce rtuti ze spalin – VaV, průmyslová spolupráce
Snižování emisí polutantů v plynech a vodních roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů

## Slide 18: Projekty řešené v CVŘ/ÚJV Řež
Výzkum a testování ionexových hmot – technická podpora (TP) elektráren
    Charakterizace ionexových hmot
    Výroba vody pro parovodní cyklus
    Ionexy primárního okruhu JE
Výzkum a testování sorbentů pro zpracování kRaO – VaV, průmyslová spolupráce
Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny (SevAcc)
Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Sorpce rtuti ze spalin – VaV, průmyslová spolupráce
Snižování emisí polutantů v plynech a vodních roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů

## Slide 19: Charakterizace ionexových hmot
Zjišťování kapacity
  celková kapacita ionexu (látkové množství funkčních skupin ionexu, přepočítává se na jednomocné ionty [val/l])
  užitková kapacita ionexu – látkové množství iontu (vyjádřené jako jednomocné ionty), které ionex zachytí do okamžiku průniku
Obrazová analýza ionexu
  Poškození perliček ionexu
  Distribuce velikosti částic

## Slide 20: Výroba vody pro parovodní cyklus - TP
Lokalita: Elektrárna Ledvice
Problém: Zanášení ionexových hmot Fe a Cu ionty
Příčina: Ionty Fe a Cu přicházející do okruhu s vratným kondenzátem  nedodržení parametrů dodavatele kotle (Cu), zanášení povrchu ionexu (Fe)
Projekt: Testování Cu selektivních ionexových hmot

## Slide 21: Výroba vody pro parovodní cyklus - TP
Lokalita: Elektrárna Ledvice
Problém: Zanášení ionexových hmot Fe a Cu ionty
Projekt: Testování Cu selektivních ionexových hmot
Výsledek: Neuplatněno – místo výměny náplní – opatření: lepší filtrace a častější regenerace ionexu

## Slide 22: Výroba vody pro parovodní cyklus - TP
Lokalita: Elektrárna Ledvice
Problém: Zanášení ionexových hmot Fe a Cu ionty
Projekt: Testování Cu selektivních ionexových hmot
Výsledek: Neuplatněno – místo toho lepší filtrace a častější regenerace ionexu

## Slide 23: Ionexy primárního okruhu JE - TP
Lokalita: JE Temelín
Problém: Během provozu ve výkonovém efektu docházelo k záchytu draslíku na katexu a nutnosti dodávkovávat KOH do primárního okruhu
Projekt: Popis jevu a návrh provozu ionexové linky, aby k problému nedocházelo (alterace linek  rychlejší ustanovení rovnováhy)

## Slide 24: Projekty řešené v CVŘ/ÚJV Řež
Výzkum a testování ionexových hmot – technická podpora (TP) elektráren
    Charakterizace ionexových hmot
    Výroba vody pro parovodní cyklus
    Ionexy primárního okruhu JE
Výzkum a testování sorbentů pro zpracování kRaO – VaV, průmyslová spolupráce
Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny (SevAcc)
Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Sorpce rtuti ze spalin – VaV, průmyslová spolupráce
Snižování emisí polutantů v plynech a vodních roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů

## Slide 25: Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny (SevAcc)
    Řešitelé: ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež a Technická univerzita Liberec (TUL)
    Trvání: 06/2017 – 05/2021
    Rozpočet: 21,3 mil CZK
    Projekt finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (FV20214)
    Cílem projektu
    Testování náplní sorpčních kolon a membránových modulů pro efektivní likvidaci velkých objemů radioaktivních odpadů, vzniklých po těžké havárii jaderné elektrárny typu VVER 440 a 1000.

## Slide 26: SevAcc - kontext
kRaO
Neaktivní odpad
pevné RaO
Membránová separace
Mechanická filtrace
Sorpce
Separace plynů
Modulární jednotka na zpracování kRaO

## Slide 27: SevAcc - kontext
kRaO
Neaktivní odpad
pevné RaO
Membránová separace
Mechanická filtrace
Sorpce
Separace plynů
Modulární jednotka na zpracování kRaO
Sorpční stupeň řešený v rámci projektu
Sorpce

## Slide 28: SevAcc - aktivity
pevné RaO
Neaktivní odpad
kRaO
Sorpce
1. Průzkum trhu
Sorbenty pro jaderný průmysl
Sorbenty z jiných odvětví
Nově vyvíjené sorbenty
2. Screeningové testy
Základní laboratorní sorpční testy (mikrovsádky)  prvotní ověření funkčnosti materiálů
3. Charakterizace materiálů
Stabilita sorbentů v havarijním roztoku
Radiační stabilita sorbentů
Změny vlastností roztoku
Změny vlastností sorbentu
4. Aplikační testy
Kolonové experimenty
Provázanost sorpčního a membránového stupně
Ověřená technologie

## Slide 29: SevAcc - 1. Průzkum trhu
Photos from the left hand side: 1- https://chem.libretexts.org/, 2 – photo Centrum vyzkumu Rez©, 3 – UJV Rez©, 4 - https://mobile.labx.com
Chart: Stádium vývoje produktu
| Komerční | Laboratorní | Nanomateriály
Kategorie | 0.61429 | 0.28571 | 0.1
Chart: 
| Likvidace RaO | Úprava a čištění vody | Jiné
Komerční | 0.53488 | 0.16279 | 0.30233
Identifikováno 70 materiálů
54 testováno

## Slide 30: SevAcc - 2. Screeningové testy
Experimenty – sorpční mikro test s aktivním stopovačem
Radioizotopy: 134Cs, 85Sr
Kapalná fáze: 1,5 ml – navážka sorbentu: 10 mg
Trvání testu 24 h – kontaktní čas – horizontální třepačka
Gamma spectrometr Wallac 1480 Automatic Gama Counter - Wizard 3“(Perkin Elmer)
Photos from the left hand side: 1- https://chem.libretexts.org/, 2 – photo Centrum vyzkumu Rez©, 3 – UJV Rez©, 4 - https://mobile.labx.com

## Slide 31: SevAcc - 3. Charakterizace materiálů
Photos from the left hand side: 1- https://chem.libretexts.org/, 2 – photo Centrum vyzkumu Rez©, 3 – Centrum vyzkumu Rez©, 4 - Centrum vyzkumu Rez©
Experimenty – test stability
Roztok: pouze neaktivní matrice roztoku
Objem kapalné fáze: 50 ml – navážka sorbentu: 1000 mg
Trvání testu 168 h – kontaktní čas – na překlopné míchačce
Sledované parametry: pH, vodivost, UV-vis transmitance roztoku

## Slide 32: SevAcc - 4. Aplikační testy
Photos from the left hand side: 1- https://chem.libretexts.org/, 2 – photo Centrum vyzkumu Rez©, 3 – Centrum vyzkumu Rez©, 4 - Centrum vyzkumu Rez©
Kolonové experimenty
Ověřená technologie
Funkční vzorky sorbentů
Funkční vzorky kolon (~10l)

## Slide 33: SevAcc - Přínosy projektu
  Užitné vzory a vlastní design sorpčních kolon
  Znalostí databáze sorbentů a jejich chování v havarijním roztoku (využitelnost pro technickou podporu našich jaderných elektráren)
  Navázání kontaktů s výrobci sorbentů

## Slide 34: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
    Řešitelé: Metoil, Centrum výzkumu Řež
    Trvání: 01/2019 – 12/2022
    Rozpočet: 51,5 mil CZK
    Projekt finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015669)
    Cílem projektu je vytvoření pracovního modelu (prototypu) mobilního modulárního zařízení na zpracování kapalného radioaktivního odpadu, které bude možné transportovat v kontejneru na nákladním vozidle a podle potřeby instalovat poblíž rezervoáru kapalného radioaktivního odpadu.

## Slide 35: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
  1. Dávkování sorbentů
  2. Sorpce radionuklidů
  3. Fixace nasyceného sorbentu (forma vhodná k uložení odpadu)
  Vše v 1 nádobě  eliminace kontaminace

## Slide 36: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Náplň projektu:
Testování procesu sorpce v míchané nádobě
Analýzy vzorků a vyhodnocení dat
Provádění aktivních laboratorních testů
Návrh a testování prototypu zařízení

## Slide 37: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Náplň projektu:
Testování procesu sorpce v míchané nádobě
Analýzy vzorků a vyhodnocení dat
Provádění aktivních laboratorních testů
Návrh a testování prototypu zařízení

## Slide 38: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
  Koncept
  1:66
  1:1
  Prototyp
  Výsledek projektu

## Slide 39: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
4. Návrh a testování prototypu zařízení
Jednotka pro sorpci radioizotopů
A fixaci použitého sorbentu do formy vhodné k uložení
Současný stav projektu
Testovací provoz v 2. polovině roku 2021

## Slide 40: Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu - Přínosy pojektu
Inovativní technologie:
Minimalizaci množství kRaO (provoz, vyřazování)
Minimalizace rizik spojených s nakládáním a likvidací kRaO
Koncept vyvinutý v ČR

## Slide 41: Projekty řešené v CVŘ/ÚJV Řež
Výzkum a testování ionexových hmot – technická podpora (TP) elektráren
    Charakterizace ionexových hmot
    Výroba vody pro parovodní cyklus
    Ionexy primárního okruhu JE
Výzkum a testování sorbentů pro zpracování kRaO – VaV, průmyslová spolupráce
Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny (SevAcc)
Výzkum a vývoj mobilního zařízení pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Sorpce rtuti ze spalin – VaV, průmyslová spolupráce
Snižování emisí polutantů v plynech a vodních roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů

## Slide 42: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
    Řešitelé: CVŘ, ÚJV Řež, ČEZ EP, VŠCHT Praha, Perloza, AV Eko color, ZeoCem
    Trvání: 01/2018 – 12/2021
    Rozpočet: 15,7 mil CZK
    Projekt finančně Technologická Agentura ČR (TH03030335)
    Cíle projektu
    Nalezení vhodných sorpčních materiálů pro sorpci především rtuti ze spalin (v návaznosti na nové legislativní požadavky EU) a sorpci stopových polutantů z vodných roztoků

## Slide 43: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Náplň projektu:
Syntéza a výroba nových sorpčních materiálů
Laboratorní testování sorpčních materiálů (cca 140 materiálů)
Ověření sorpčních materiálů na reálných spalinách

## Slide 44: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Syntéza a výroba nových sorpčních materiálů (modifikace elektrárenského popílku, modifikace přírodních zeolitů)

## Slide 45: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Syntéza a výroba nových sorpčních materiálů (modifikace elektrárenského popílku, modifikace přírodních zeolitů)

## Slide 46: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Laboratorní testování sorpčních materiálů (cca 140 materiálů)
Parametr | Jednotka | Testovací atmosféra
teplota | °C | 25,0
tlak | Pa | 101 325
Hg | ppm | 18
CO2 | ppm | 403
H2O | ppm | 5 855

## Slide 47: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Laboratorní testování sorpčních materiálů (cca 140 materiálů)
Koncept fixního lože
Modelová atmosféra: N2
Koncentrace Hg: 100 µg/m3 (Hg0)
Teplotní rozsah: 25-200°C
Průtok plynu: 100 l/hod
Množství vzorku: ~1 g
Hg detekce: AAS (RA 915+)
Hg spodní limit detekce: 0,5 µg/m3
Hg horní limit detekce: 200 µg/m3

## Slide 48: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Ověření sorpčních materiálů na reálných spalinách (ČVUT Praha)
Použitá paliva:
  Lignit (důl Jiří, důl Bílina) - Hg = 0,20 - 0,30 mg/kgsuš
Průměrná teplota spalin: <170°C
Obsah Hg ve spalinách za kotlem: 5-18 µg/Nm3
Kontinuální měření Hg před dávkovacím místem a na komíně (2 krát - Durag-Verewa, model HM 1400 TRX)

## Slide 49: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů
Chart: Střední účinnost záchytu Hg v závislosti na teplotě
| 25 | 70 | 150 | 200
ID 002 | 0.10331 | 0.16819 | 0.094417 | 0.28331
ID 139 | 0.88334 | 0.81823 | 0.94101 | 0.99227
ID 133 | 0.42245 | 0.35183 | 0.15694 | 0.40844
prázdný adsorbér | 0.029885 | 0.013924 | 0.10576 | 0.077778

## Slide 50: Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů - Přínosy pojektu
  Prohloubení znalostí v oblasti záchytu rtuti ze spalin (klíčové téma uhelné energetiky v ČR a EU)
  Zainteresování českých podniků do této problematiky
  Vývoj metodiky pro laboratorní hodnocení sorpčních materiálů
  Vývoj účinných materiálů pro záchyt rtuti ze spalin
  VGB Innovation Award 2020 – prestižní ocenění VGB pro vědce do 35 let

## Slide 51: Závěr
  Sorpce není magie ale užitečný nástroj pro záchyt látek přítomných v médiích ve stopových množství
  Sorpce má jak tradiční odzkoušené aplikace tak stále nová inovativní řešení
  CVŘ a ÚJV se tradičně výzkumem a vývojem aplikací sorpčních technologií zabývá
  Projekty: Vědecké projekty, výzkumné spolupráce s firmami a komerční služby
  CVŘ je nezávislý výzkumný partner řady firem globálního významu

## Slide 52: Děkuji za pozornost
Martin Skala